## Slide 1: Smart Home
조태호

## Slide 2: Smart home
웹 페이지에서 현재 온습도, 소음, 조도 확인
웹 페이지에서 원하는 light 켜기

## Slide 3: 개발 보드 및 언어
아두이노 우노 (ATMEGA328P)
라즈베리파이 3 B+ (Broadcom BCM2837)
개발 언어
메인 MCU

## Slide 4: 프로젝트 설명
라즈베리파이와 아두이노 보드 블루투스 연결
아두이노 보드와 HM-10 블루투스 모듈을 시리얼 연결하고 파이썬을 이용하여 라즈베리파이에서 HM-10 모듈과 연결
아두이노에 센서 연결
아두이노 보드에 온습도 센서, 조도 센서, 소리 감지 센서를 연결하여 1초마다 값을 읽고 블루투스를 통해 라즈베리파이로 전송
라즈베리파이 웹 서버
파이썬 flask를 이용하여 웹 서버를 구축하고 받아온 센서 값을 2초마다 웹 페이지에 출력
웹 페이지에서 LED 켜기
웹 페이지에서 행과 열을 입력받아 아두이노에 연결된 도트매트릭스의 LED 켜기
16X2 Character LCD, 4 digit 7 segment display
16X2 Character LCD로 현재 온습도, 조도, 소음 값 출력, 4 digit 7 segment display로 현재 시간 출력

## Slide 5
H/W 구성도
라즈베리파이
서버
16X2 Character LCD
현재 온습도, 소도, 소음 표시
HM-10
블루투스 모듈
아두이노 우노
시리얼 연결
블루투스 연결
1초마다 센서 값 전송
어떤 light인지 전송
웹 페이지
온습도, 조도, 소음 출력
어떤 light를 켤 것인지 입력
불을 켤 light 입력 값
2초마다 센서 값 업데이트
4 digit 7 segment display
현재 시간
소리 센서
온습도 센서
조도 센서
센서 값 읽음
8X8 도트매트릭스
서버에서 어떤 light를 켤 것인지 입력이 들어오면 light on

## Slide 6
다른 웹 페이지
flask 서버
웹 페이지
온습도, 조도, 소리 표시
불을 켤 Light 입력
아두이노
HM-10 블루투스
온습도 센서
조도 센서
소리 센서
서버에서 어떤 light를 켜라는 입력이 들어오면 불을 켬
16X2 Character LCD
현재 온습도, 조도, 소음 표시
현재 센서 값
어떤 light
블루투스 연결
S/W 구성도
4자리 세그먼트
현재 시간 표시
thread
GPIO
GPIO
다른 웹 사이트로 이동
메인으로 이동
JSON으로 센서 값 웹으로 전송
JSON 데이터 파싱해서 센서 값 update
form 데이터 전송
form 데이터 받아서 블루투스에 전송
2초마다 request
8X8 도트매트릭스